УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Главы

сельского поселения Шеметовское

от 08.11.2013 г. №	76

Архитектурные решения

нестационарных торговых объектов

для размещения на территории

сельского поселения

Шеметовское

Содержание:

- Типовые нестационарные торговые объекты	3

- Тентовые конструкции (торговые палатки, кафе)	5

- Выносное холодильное оборудование для мороженного	8

- Автоцистерна для молока, кваса	9

- Временная конструкция для хранения бахчевых культур	10

Типовые нестационарные торговые объекты. ТИП 1

Техническая характеристика:

- Каркас: специальный гнутый профиль.

- Стены: сендвич-панели на основе базальтового волокна, толщиной 100 мм. Цвет по RAL выбирает заказчик.

- Кровля: плоская из стального листа с фальш-крышей из специального гнутого металлического листа. Цвет по RAL выбирает заказчик.

- Парогидроизоляция: потолка и пола выполнены из технической пленки 60 мкр.

- Окна: витражное ПВХ глухое, 2200х1800 мм (белое) – 2 шт. с рольставнями механическими (белые).

- Пол: утепление ISOVER 100 мм, снизу обшит оцинкованным листом, уложены плиты OSB (Канада). Внутри уложен линолеум с ПВХ-плинтусом.

- Потолок: утепление ISOVER 100 мм.

- Дверь: наружная дверь из ПВХ 0,9х2,0 м с замком. Дверь межкомнатная ламинитрованная – 1 шт.

- Внутренняя отделка: потолок из ПВХ вагонки (белая).

- Электрика (в кабель канале) с УЗО: освещение 2х1,5 автомат 10 А, розетки 3х2,5 автомат 25 А.

Типовые нестационарные торговые объекты. ТИП 2

Техническая характеристика:

- Ширина  2,5м., длина 3,5м.

- Каркас металлический из трубы 80х80мм, связи – швеллер №8, уголок 45х45мм

- Внешняя отделка стен и колонн алюминиевые композитные панели, зеркальное стекло в алюминиевом профиле;

- Окна: однокамерный стеклопакет в алюминиевом профиле.

Тентовые конструкции (торговые палатки)

| Палатка торгового ряда |  | Торговый ряд |
| --- | --- | --- |
| 1 торговое место h 2.1м x 2м x 2м |  | 2 торговых места h 2.1м x 4м x 2м |

| Размер Ш (Г)*Д*В | Кол-во торг.мест | Площадь (м.кв) |
| --- | --- | --- |
| 2*2*2,1 | 1 | 4 |
| 2*4*2,1 | 2 | 8 |

Тентовые конструкции (летние кафе)

| Тентовые конструкции |
| --- |
| Виды конструкции крыши |
| Двухскатная |  | Четырехскатная |  | Пагода |  |

Варианты цветового решения.

Тентовые конструкции

| Технические параметры (мм) |
| --- |
| Ширина | Длина | Высота | Площадь |
| 2000 | 3000 | 2100 | 6кв.м. |
| 4000 | 3000 | 2100 | 12кв.м. |
| 4000 | 5000 | 2200 | 20кв.м. |

Выносное холодильное оборудование для мороженого.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Ширина, мм | Длины, мм | Высота, мм | Темпер. режим. | Охлажденный объем (л) | Питание |
| 1250 | 1970 | 2081 | -14…-16 | 10х4,74 л или 6(+6)х5 л | 220В 50Гц |

Автоцистерна для молока, кваса.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Питание | Вместимость |
| 1600 | 2940 | 1580 | 200В. | 300,450, 700 |

Временная конструкция для хранения бахчевых культур.

Техническая характеристика:

-  Размер 2,0 х 3,0 х 2,0м.;   2,0 х 5,0 х 2,0м.;   3,0 х 5,0 х 2,0м.;

-  Сборно-разборная конструкция;

-  Покрытие OXWORD 240T стальная труба 30 х 30 мм;

-  Сетка металлическая 10 х 10 см.;

-  Вес 210 кг.